成都永浩机电工程技术有限公司

AFV-4.0型雷达流速仪

产品手册  V 1.1

2018．10

目  录

1	产品简介	- 1 -

2	关键技术	- 2 -

3	技术参数	- 3 -

4	电气连接	- 4 -

5	产品安装	- 5 -

公司信息	- 6 -

声  明

本公司有权对本手册内容进行定期变更，恕不另行通知。变更内容将会补充到新版本的产品手册中，请及时联系本公司获取最新资料。

- 产品简介

本产品是一种采用微波技术的测流仪器，专用于天然河流、渠/涵/管道等水流波动场所的表面流速监测。产品吸收德国InnoSenT公司24GHz平面微带雷达技术，并采用自有后端处理技术精确提取水流速度，可实现非接触式、无人自动监测。

- 关键技术

本产品是一款雷达式测流产品，采用多普勒雷达测速原理，对水流的表面流速进行探测。如下图所示，由于产品的安装角度（图中α角），雷达探头波束中心线与水平面呈现一定角度，因此在计算时要考虑此角度因素。

微波雷达不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件的影响，可全天候全天时稳定工作。

具体地，本产品采用的24GHz平面微带雷达，功耗极低，非常适于野外测量环境；产品实现尺寸极小化，易于安装及系统集成。

同时，雷达可以设置不同发射频率，在多点近距离探测时，可有效地避免相邻产品的雷达波束互扰影响。

另外，监测系统或单位可根据探测获得的速度值（多点测量），加之河道断面几何形状信息等，对天然河流/城市河流、渠/涵/管道剖面水流量进行测定。

- 技术参数

| 参 数 | 说 明 |
| --- | --- |
| 有效距离 | 0.5 ~ 30 m |
| 测速范围 | 0.15 ~ 15 m/s |
| 分辨率 | 0.01 m/s |
| 测速精度 | ±0.02 m/s |
| 启动时间 | ＜ 3 s |
| 测量时间 | 3~240s |
| 天线样式 | 平面微带阵列天线， 32°× 14° |
| 发射频率 | 24.000 ~ 24.250 GHz |
| 发射功率 | 26 dBm |
| 通信接口 | RS-232（默认）/ RS-485 / SDI-12 / 4-20 mA电流环 |
| 数据格式 | 9600（默认）,8,n,1； 波特率可调 |
| 工作电压 | +7 ~ 28 V DC |
| 工作电流 | 正常工作模式，12V工作电压供电，工作电流 约 110mA 低功耗（休眠）模式，工作电流 ≤ 1mA |
| 工作温度 | -40 ~ 60 ℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 尺寸（长×宽×高） | 100×100×40（mm） |
| 外壳材料 | 前盖赛钢，后盖铝合金 |

- 电气连接

本产品的信号接口兼容RS-232、RS-485接口、SDI-12和4~20mA，默认是RS-232接口，可通过软件设定选择其他接口。接口连接器采用防水航空插头，并通过约5m的连接电缆引出接口引脚，如下图3所示。引脚功能说明请参考下表。

- 产品安装

- 安装角度α：30° ~ 60°

- 安装高度：0.5 ~ 30 m

- 安装孔位置如右图所示。

单位：mm

- 借助桥梁等建筑设施。例如：安装于大桥横梁处。

- 构建悬臂等辅助设施，以支撑流速计悬于水面之上。

公司信息

如您对该产品有任何疑问及建议，请按以下方式与我们联系，我们将竭诚为您服务！

# Text boxes

- 内置德国InnoSenT公司24GHz（ISM标准波段）雷达探测模块。

- CW平面微带雷达非接触式探测，不受气候、泥沙及漂浮物影响。

- 快速精确测量，数据输出稳定，且适用于洪水期高流速环境。

- 天线发射频率灵活可调，能有效避免多个产品相互干扰。

- 可设定多种数据通讯接口，方便用户系统对接。

- 测量运行和休眠模式相结合，节能降耗。

- 防内部结露、防水、防雷设计，适用于各种野外环境。

- 外观小巧，安装方便、易维护。

产品特点

- 天然河流水流速度探测，可与水位探测结合用于水文监测。

- 汛期城市洪涝监测，如低洼地积水、排水口流速流量监测等。

- 各渠/涵/管道内水流速度监测。

产品应用

V

α

参数说明

接口引脚功能说明

| 引脚 | 说明 |
| --- | --- |
| 棕 | 7~28V电源输入 |
| 蓝 | GND |
| 黄 | TXD_A(RS232/ RS485) |
| 橙 | RXD_B(RS232/ RS485) |
| 绿 | IOUT(4-20mA) |
| 红 | SDI-12（预留） |

接口通讯参数定义

| 波特率 | 9600（默认） |
| --- | --- |
| 校验位 | NONE |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |

安装要求

安装方式

公司： 成都永浩机电工程技术有限公司

地址： 成都市金府路金府银坐7栋810

邮编： 610000

电话：028-61665203

传真：87619690